Комиссия в составе:

Председателя правления ТСЖ            Ушатовой О.И.

Слесаря-сантехника                              Бонет И.И.

Члена правления                                   Паули И.В.

произвела осмотр кровли имущества многоквартирного дома и установила:

1. Общие сведения по многоквартирному дому

Год постройки ___________________________________________________ 1975

Год капитального ремонта кровли  __________________________________ 2004

Площадь кровли (плоская мягкая) (капремонт 2006г)____________________     938,43 кв.м

2. Результаты строительно-технической экспертизы

_____________________не проводилась____________________________________________

(вид экспертизы, элементы конструкций и инженерного оборудования,

выводы и рекомендации по экспертному заключению)

3. Результаты осмотра МКД

Первый осмотр кровли проводился в период оттепели 26-27 декабря. В этот период наблюдались единичные незначительные течи в местах примыканий фановых труб, мачт и вентиляционных каналов над квартирами № 34, 35, 70, 71, 106, 107, 142, 143, 178, 179, более значительные течи над квартирой №142.

Повторный осмотр производился в период второй оттепели 7-10 января 2015 года. В этот период наблюдались уже значительные течи в местах примыканий фановых труб и вентиляционных каналов над квартирами № 34, 35, 70, 71, 106, 107, 142, 143, 178, 179. Течи над квартирой №142 были и в местах стыковки кровельных панелей и лотка. Эти течи находились на юго-восточной стороне здания. Меньшие течи наблюдались с северо-западной стороны здания: кв. № 36, 69, 144, 177.

4. Выводы и рекомендации комиссии

Были предприняты меры для сохранения имущества жильцов. Выполнено запенивание монтажной морозостойкой пеной мест примыкания фановых труб и мачт со стороны чердачного помещения, устранено протекание кровли

путем установки емкостей под местами протечек, регулярное удаление воды из этих емкостей, выполнена очистка кровли от снега. Требуется ремонт кровли. Необходимо пригласить специализированные фирмы для предложений по ремонту кровли.

Председатель комиссии:

Председатель правления ТСЖ                                                О.И.Ушатова

Члены комиссии:

Слесарь-сантехник                                                                    И.И.Бонет

Член правления                                                                          И.В.Паули

# Text boxes

АКТ

Внепланового осмотра технического состояния кровли МКД

от 30 января 2015 года

г.Новосибирск, ул. Дениса Давыдова, д. 5

ТСЖ «Родина»