Комиссия в составе:

Председателя правления ТСЖ            Ушатовой О.И.

Слесаря-сантехника                              Бонет И.И.

Электрика                                              Москалева А.Т.

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

# 1. Общие сведения по многоквартирному дому

Год постройки ___________________________________________________  1975

Материал стен ___________________________________________________  панельные

Тип перекрытий__________________________________________________  железобетонные

Количество подъездов _____________________________________________  6

Количество лифтов (замена 2010г)___________________________________   6

Число этажей ____________________________________________________    9

Общая площадь дома______________________________________________   15 184,8 кв. м

Общая площадь квартир  (помещений)_______________________________   10976,2  кв. м

Жилая площадь дома ______________________________________________   7334 кв. м

Площадь нежилых помещений ______________________________________   3642,2 кв. м

Площадь придомовой территории ___________________________________    4127,74  кв. м

Площадь отмостки ________________________________________________    426,6  кв. м

Площадь кровли (рулонная совмещенная) (капремонт 2006г)_____________   1771,26  кв. м

Площадь чердака _________________________________________________   1445,5 кв. м

Площадь подвала _________________________________________________   1361,3 кв. м

Площадь помещений общего пользования (лест/клетка) (ремонт 2011г.)___   1583,6  кв. м

Количество мусоропроводов (ремонт мусороприемных камер 2013г.)_____     6

# 2. Результаты строительно-технической экспертизы

__________________________не проводилась____________________________________________

(вид экспертизы, элементы конструкций и инженерного оборудования,  выводы и рекомендации по экспертному заключению)

# 3. Результаты осмотра  МКД

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния, описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, кем выполняется, в счет каких средств и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАСАД | Удовлетворительное состояние |  |
| 2 | КРОВЛЯ | Наблюдаются нарушения примыкания мягкого рулонного покрытия кровли к вентшахтам,. фановым трубам, водоприемных лотков и ж/б плит покрытия; отслоение и вспучивание рулонного покрытия | Выполнить капитальный ремонт кровли в 2015 г., использовать средства со спецсчета по решению общего собрания собственников жилья |
| 3 | ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | Удовлетворительное состояние. | Установлены противопожарные чердачные люки в подъездах № 1,2,5,6 в 2015 г. по предписанию МЧС от 15 сентября 2014 г. |
| 4 | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ (ПРЕДЛИФТОВЫЕ) | Удовлетворительное состояние. Освещение имеется | Выполнен ремонт в феврале 2015 г. за счет средств резервного фонда |
| 5 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ | Имеется нарушение окрасочного слоя стен, особенно на первых этажах; разрушены углы на входе в подъезды. Почтовые ящики в подъездах № 1,2,3,4,6 требуется заменить Цементные полы имеют сколы и выбоины, в 1 подъезде на лестничном марше отверстие диаметром около 3 см Металлические ограждения лестничных маршей в удовлетворительном состоянии Освещение имеется В 1, 6 подъездах организованы кладовые для хранения инструментов и инвентаря В 4 подъезде самовольно организована кладовая жильцами кВ. № 141, выдать предписание на демонтаж кладовой собственными силами до 15 сентября 2015 г. | Включить в текущий ремонт 2016 года ремонт первых этажей в подъездах и заменить почтовые ящики Заделать отверстие и зацементировать пол на л/клетках в июле 2015 г. содержанием жилья Планируется генеральная уборка в июне 2015 г. По предписанию МЧС требуется демонтаж кладовых. Требуется оформить разрешение на кладовые для организации работ на жилом доме Выполнить за счет средств жильцов кВ .№ 141 |
| 6 | ТАМБУРЫ | В удовлетворительном состоянии Входные двери алюминиевые Освещение имеется | В мае 2015 г. выполнен ремонт тамбуров, произведена замена старых деревянных дверей на алюминиевые со стеклом за счет средств текущего ремонта |
| 7 | ЛИФТЫ | Удовлетворительное состояние |  |
| 8 | ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | Наблюдаются сильные провалы грунта , требуется отсыпка подвала; Для перехода через коммуникации требуется установить мостки Имеется освещение. Требуется известковая окраска стен и потолков подвального помещения. | Планируется выполнить в 2015 г. в счет резервного фонда отсыпку подвала и установку мостков Элеваторные узлы в подвалах планируется окрасить до июля 2016 г., остальные подвальные помещения окрасить в 2016 г. |
| 9 | СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ | Удовлетворительное состояние | Вызывать специалиста по заявлению жильца |
| 10 | ФАСАД | Удовлетворительное состояние |  |
| 10.1 | МЕЖПАНЕЛЬНЫЕ ШВЫ | При визуальном осмотре межпанельных швов Выявлено нарушение целостности швов, трещины; имеются жалобы и заявления жильцов кВ. №13,14,42,50,66,70,71 на протекание и промерзание швов | Планируется выполнить содержанием жилья в августе 2015 г. |
| 10.2 | БАЛКОНЫ | Наблюдается нарушение целостности краев балконных плит, местами до арматуры кВ .№ 8,12,16,49,176 | Включить в текущий ремонт 2016 – 2017 г. |
| 10.4 | ЦОКОЛЬ | Удовлетворительное состояние |  |
| 10.5 | ОКНА | Удовлетворительное состояние Установлены пластиковые стеклопакеты. | Выполнена генеральная помывка окон |
| 11 | ОТМОСТКА | Удовлетворительное состояние | В 2015 г. выполнен ремонт отмостки у 1 подъезда, с торца 6 подъезд за счет средств резервного фонда |
| 12 | КРЫЛЬЦА | Наблюдаются сколы и выбоины на ступенях На 1 подъезде разрушена ветровая плита, требуется усиление и ремонт 4 подъезд - разрушен цоколь крыльца, требуется бетонирование 6 подъезд - разрушен цоколь крыльца, талые и дождевые воды размывают основание крыльца. Сломано металлическое ограждение лестничного марша, Ступени имеют наклон в сторону улицы, что приводит к падению жильцов во время холодов Имеется нарушение целостности и окрасочного слоя ветровых плит | Запланировано на июнь 2015 г. за счет средств резервного фонда Включить в ремонт 2016 г. 4 подъезд Запланировано на июнь 2015 г. за счет средств резервного фонда выравнивание и бетонирование крыльца, установка нового металлического ограждения с покраской Включить в ремонт 2016 г. |
| 13 | МУСОРОПРОВОД | Удовлетворительное состояние Двери входные установлены металлические, имеются запорные устройства. Требуется восстановление отопления, холодной воды и канализационного слива в мусорокамерах Мусорные баки проржавели, лопнули по швам | По предписанию МЧС выполнена замена клапанов мусоропроводов в феврале 2015 г. с установкой уплотнителей Планируется выполнить в 2015 г. Требуется замена мусорных баков в количестве 4 шт., запланировать на 2016 г. |
| 14 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | Удовлетворительное состояние Установлены светильники с дроссельным устройством над каждым подъездом ( 6 штук) Установлены светильники под каждым козырьком при входе в подъезд (6 штук) |  |
| 14.1 | (ОПУ) ОБЩЕДОМОВЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА Э/Э | Установлены в феврале 2015 г. |  |
| 14.2 | ОСВЕЩЕНИЕ ПОДВАЛА | Удовлетворительное | Выполнен капитальный ремонт освещения подвала в 2014 г |
| 14.3 | ЩИТОВЫЕ (ВРУ) | Удовлетворительное |  |
| 14.4 | ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ПОДЪЕЗДАХ | Требуется капитальный ремонт | Запланировать на 2016 г. |
| 15 | СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ | В удовлетворительном состоянии Имеется система циркуляции | Циркуляция выполнена в марте 2015 г. |
| 15.1 | (ОПУ) ОБЩЕДОМОВЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА ТЕПЛОЭНЕРГИИ | Установлены ОПУ | Плановая поверка выполнена в марте 2015 г за счет средств содержания жилья |
| 15.2 | КСММУНИКАЦИИ | В удовлетворительном состоянии. Имеется частичное отсутствие теплоизоляции трубопроводов | Включить восстановление теплоизоляции в текущий ремонт 2016 г. |
| 16 | СИСТЕМА ГВС | Удовлетворительное состояние Имеется система циркуляции | Выполнена циркуляция в марте 2015 г. |
| 16.1 | (ОПУ) ОБЩЕДОМОВЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА РАСХОДА ГВС | Установлены ОПУ | Плановая поверка выполнена в январе 2015 г. в за счет средств содержания жилья |
| 16.2 | КОММУНИКАЦИИ И | Удовлетворительное состояние. Имеется частичное отсутствие теплоизоляции | Включить восстановление теплоизоляции в текущий ремонт 2016 г. |
| 17 | СИСТЕМА ХВС | Удовлетворительное состояние |  |
| 17.1 | 9ОПУ0 ОБЩЕДОМОВЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА РАСХОДА ХВС | Установлены ОПУ | Плановая поверка выполнена в январе 2015 г. за счет средств содержания жилья |
| 17.2 | КОММУНИКАЦИИ | Удовлетворительное состояние. Имеется частичное отсутствие теплоизоляции | Включить в текущий ремонт 2016 г. Восстановление теплоизоляции |
| 18 | СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ | Удовлетворительное состояние. Отсутствуют 5 заглушек на прочистках канализации. Требуется частичная замена труб под 1 подъездом. | Окраска труб канализации кузбасслаком выполнена в апреле 2016 г. за счет средств содержания жилья Восстановить в 2016 г. за счет средств содержания жилья |
| 18.1 | ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ | Внутридомовая ливневая канализация в удовлетворительном состоянии. Наружная водоотводящая система требует организации дополнительных работ по удлинению и выводу ливневых труб для исключения подтоплений жилого дома | Окраска труб ливневой канализации кузбасслаком выполнена в апреле 2016 г. за счет средств содержания жилья Запланировано на июль 2016 г. за счет средств содержания жилья |
| 19 | НАРУЖНЫЕ СЕТИ И КОЛОДЦЫ |  |  |
| 19.1 | КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ) | На канализационном колодце напротив 4 подъезда не закрывается крышка, т.к. мешает пень | Выполнить раскорчевку пня и закрыть крышку, запланировано на июль 2016 г. |
| 19.2 | ЛИВНЕВЫЕ КОЛОДЦЫ (ГОРМОСТ) | Засор оголовка в пойме реки Ельцовки. Разрушен колодец с юго-восточной стороны На контейнерной площадке за мусорными баками на колодце открывается крышка при вывозе мусора | Передана телефонограмма в «Гормост» для ремонта |

# 4. Выводы и рекомендации комиссии

# Провести текущий ремонт в 2015 г.

# тамбуров с заменой межтамбурных дверей;

- помещений технического этажа

- межпанельных швов;

- ветровой плиты, крыльца 1-го подъезда;

- крыльца  6 -  подъезда

- отмостки у 1- го подъезда, с торца 6 – го подъезда

Выполнить отсыпку гравием подвальных помещений.

Заменить клапаны мусоропроводов.

Восстановить отопление, холодную воду и канализационный слив в мусорокамерах.

Установить ОПУ электроэнергии.

Восстановить теплоизоляцию коммуникаций отопления и ГВС в подвале.

Окрасить кузбасслаком канализационные  трубопроводы в подвале.

Провести рекомендованные работы по благоустройству дворовой территории.

Совместно с МКУ «Гормост» и «Горканализация» привести в надлежащее состояние наружные сети и колодцы.

Заменить мусорные баки.

Демонтировать кладовые в подъездах.

Провести капитальный ремонт электропроводки в подъездах.

Выполнить капитальный ремонт кровли подрядной организацией.

Выполнить ремонт лестничных клеток 1 - ых этажей, заменить почтовые ящики 1, 2, 3, 4, 6 подъездов.

Председатель комиссии:

Председатель правления ТСЖ                                                О.И.Ушатова

Члены комиссии:

Слесарь-сантехник                                                                    И.И.Бонет

Электрик                                                                                     А.Т.Москалев

# Text boxes

АКТ

Планового весеннего осмотра технического состояния МКД

от 12 мая 2015 года

г. Новосибирск, ул. Дениса Давыдова, д. 5

ТСЖ «Родина»